## Slide 1: Integration eines aktiven Luftfederdämpfers in einen Viertelfahrzeug Prüfstand
Besprechung vom 28.05.2020 - Konzeptfindung
M.Sc. Manuel Rexer
B.Sc. Clemens Janzarik

## Slide 2: Inhalt
Integration der Sensorik
Versorgung der unteren Segmenthydraulik von Oben
Mechanische Anbindung

## Slide 3: Integration der Sensorik
Ausganspunkt:
Ziel: Eindeutige Bestimmung der Systemzustände , , ,
Hybrides Sensorkonzept aus Laser-Wegsensoren und Piezo-Inertialsensoren
Inertialsensoren messen prinzipbedingt die absolute Beschleunigung
Der Weg kann auch relativ gemessen werden:

## Slide 4: Integration der Sensorik
Was wird am realen Fahrzeug gemessen?
Absolut-Beschleunigung von Aufbau und Rad:
,
Relativ-Weg:

Messung von am realen Fahrzeug vermutlich schwierig

## Slide 5: Integration der Sensorik
Brauchen wir Beschleunigungssensoren?
Samplerate des Lasersensors liegt weit über den 25Hz
, , , können über geeignete Filter ermittelt werden

## Slide 6: Integration der Sensorik
Einbau von Beschleunigungssensoren
Vorschlag: Einbau der Beschleunigungssensoren. Softwareseitig zunächst ein Vergleich von , und , . Wenn keine Performancevorteile der Intertialsensoren erkennbar sind, kann man auf deren Einsatz verzichten.
 | Nein | Ja
Vorteile | Reduktion der Komplexität Konzentration auf Lasersensoren | Näher am realen Fahrzeug Redundanz Erhöhung der Genauigkeit
Nachteile | Evtl. Genauigkeitsverluste bei zu großem Rauschanteil | hohe Komplexität (Kalmanfilter)

## Slide 7: Integration der Sensorik
Absolute Weg-Messung
Laser-Sensoren auf Item-Gerüst
Verlängerung der Rad-Platte
Reflektor an Knotenpunkt des oberen Stabwerks

## Slide 8: Integration der Sensorik
Relative Weg-Messung

## Slide 9: Integration der Sensorik
Abwägung Wegsensor-Position
 | Absolut | Relativ
Vorteile | Kein Addieren der Messfehler | Näher am realen Fahrzeug Einfache Anbringung
Nachteile | Aufwändige Anbringung am Prüfstand | Vibration auf Sensoren
Vorschlag: Relative Wegmessung ist einfacher realisierbar!

## Slide 10: Versorgung der unteren Segmenthydraulik von Oben
Vorangestellte Fragen
Sitzen hier Gewindestangen, die das ganze Paket zusammen halten?
Dieses Loch zur Versorgung des unteren Kolbens geeignet?
Sitzt hier eine Mutter?

## Slide 11: Versorgung der unteren Segmenthydraulik von Oben
Konzept: Neugestaltung des Begrenzungsdeckels
Nut als Hydraulikleitung
Seite:
Unten:

## Slide 12: Versorgung der unteren Segmenthydraulik von Oben
Konzept: Neugestaltung des Begrenzungsdeckels
Seite:
Unten:
Alternative zur einfachen Herstellung